## Slide 1
首先我們從論文中得到，從達西定律出發，加入了τq (水流慣性) 與τs (結構延遲)因素，能夠更加準確反映洩降時間延遲之狀況的廣義達西定律。接著以論文中得到的廣義達西定律引入地下水流方程式，在Python中寫出波動型模型【LDL模型】。以此模型為基礎，加入統計的誤差指標，MSE / RMSE，反映預測曲線與實測數據點之間的幾何距離。還有SEE評估擬合精確度與ME檢查模型是否存在系統性偏差。接著藉由Python自動化流程，讓電腦程式跑出多個帶有隨機雜訊的結果，模擬現實世界中儀器觀測的不完美性。再以呼叫 scipy.optimize.curve_fit 並採用 Levenberg-Marquardt 演算法，不斷調整四個參數，找到一組數字，讓預測結果與帶雜訊數據間的 SEE 降至最低，使模型結果能更貼合現實狀況。分析此模型，我們能得出引導工程決策的重要結論，延滯效應在抽水早期影響最為顯著，水位降對導水係數T的變化最為敏感，估出的數值通常最為穩定且準確，能精確還原這段時間的數據細節，反映出更貼合現實的模型。
陸、結論
壹、摘要
貳、研究動機
參、理論
肆、研究方法
伍、結果
拉普拉斯空間中的無因次水位降解:
, , , , ,
, ,
K′ 是半透水層的水力傳導係數
B′ 是半透水層的厚度
T含水層的導水係數
S含水層的儲水係數
Sk​ 是井皮因子
基於拉普拉斯空間中的無因次水位降解與其參數及單位，寫出 Stehfest 數值反演演算法的 Python 函數得到LDL模型，接著以LDL模型為基礎，加入隨機誤差指標(方誤差 (MSE) 或均方根誤差 (RMSE))，模擬真實帶有誤差的抽水試驗觀測數據，再呼叫Python中的 最佳化套件:scipy.optimize.curve_fit 自動尋找讓誤差最小的參數，並透過Levenberg-Marquardt 演算法嘗試推估導水係數T、儲水係數S、通量遲滯tau_q、梯度遲滯tau_s等參數，用以比較帶入猜測參數算出的水位洩降與模擬的觀測數據之間的幾何距離。同時透過SEE評估擬合精確度與ME檢查模型是否存在系統性偏差。接著藉由LDL模型寫一個迴圈隨機產出1000 組不同的水文參數組合 (導水係數、儲水係數、通量遲滯、梯度遲滯)，並計算出對應的 1000 條水位洩降曲線，建立專屬的機器學習資料集。使用 Python 的機器學習套件: Random Forest ，訓練一個模型：以水位洩降曲線的多個時間點數值為輸入特徵，直接預測出四個水文參數，將保留的測試集丟給訓練好的模型預測，並計算預測參數與真實參數的誤差。藉由已建好的1000組資料集，訓練一個簡單的條件式 Flow Matching (Conditional Flow Matching)模型，並設定: 讓模型接收同一條帶有雜訊的水位洩降曲線作為條件。給模型輸入 100 個不同的隨機雜訊，接著利用 ODE 數值積分逐步推演生成 100 組可能的地下水參數組合。分析不同參數的集中程度與離散程度，以探討哪些參數較容易被唯一辨識，哪些參數則具有較高不確定性，低不確定性對結果之影響，從而提升模擬之現實代表性、準確性與可信度。
研討會名稱
Seminar name
指導老師: 組員:

## Slide 2
設定模型與分析目標
蒐集需要公式、參數及單位
寫出Stehfest數值反演演算法的Python函數
加入隨機誤差指標
透過scipy.optimize.curve_fit 尋找讓誤差最小的參數
帶有誤差的抽水試驗觀測數據
是否存在系統性偏差?
SEE與ME評估檢查
寫一個迴圈
隨機生成1000組水文參數組合
輸出1000 條水位洩降曲線
建立專屬的機器學習資料集
Random Forest 訓練一個模型
預測出四個水文參數
將保留的測試集丟給訓練好的模型預測四個水文參數
計算預測參數與真實參數的誤差
誤差是否接受?
藉由已建好的1000組資料集，訓練一個簡單的條件式 Flow Matching
設定: 讓模型接收同一條帶有雜訊的水位洩降曲線作為條件
輸入 100 個不同的隨機雜訊
利用 ODE 數值積分逐步推演
生成 100 組可能的地下水參數組合
參數組合是否集中?
結論
集中
離散
是
否
是
是
否

## Slide 3
設定模型與分析目標
蒐集需要公式、參數及單位
寫出數值反演演算法函數
加入隨機誤差指標
尋找讓誤差最小的參數
SEE與ME評估檢查
建立專屬的機器學習資料集
Random Forest 訓練一個模型
預測出四個水文參數
將保留的測試集丟給訓練好的模型預測四個水文參數
計算預測參數與真實參數的誤差
訓練一個簡單的條件式 Flow Matching
輸入 100 個不同的隨機雜訊
ODE 數值積分逐步推演
結論